沪渝高速广德至宣城段改扩建工程

GX-07标工地试验室

询比文件

安徽交控工程试验检测有限公司

二○二四年五月

目  录

第一章  询比采购公告	1

第二章  询比文件须知	16

第三章  合同格式	34

第四章  询比响应文件	57

# 第一章  询比采购公告

交工检测公司沪渝高速广德至宣城段改扩建工程

GX-07标工地试验室询比采购公告

本次询比采购项目资金已落实。项目已具备询比采购条件，欢迎符合条件的单位参加报价。

一、项目名称及内容

1.项目名称：沪渝高速广德至宣城段改扩建工程GX-07标工地试验室。

2.主要工作内容：

主要工作内容为路面工程：广德南线老路路面提质改善、中分带新泽西护栏安装、路肩等路面附属设施（含房建工程广场、轻型车路面、贯穿匝道、机修间、货车停车区路面）；桥涵工程：桥梁维修加固；控制性工程：广德东互通、广德互通等的全过程的试验检测，以及相应原材料的进场检测（不含外委检测），出具客观、公正、真实、准确的检测报告，并按照要求将试验检测数据上传至指定网络平台，工地试验室授权检测范围应满足项目部、业主和中心试验室相关要求，全力配合项目部完成交竣工验收、资料整理及与工程试验检测等有关的一切工作。

具体工作内容详见工程量清单。

3.标段划分：一个标包。

4.项目地点：广德市广德东收费站附近

5.询比类别：服务类。

6.资金来源：发包人自筹。

7.工期：计划施工工期为10个月，具体时间以合同及业主要求为准，10个月内按清单计价，超出10个月，则按实际发生参考清单计价，参比人需配合项目部做好资料整理工作。

二、参比人资格要求

1.必须为安徽交控工程试验检测有限公司合格供方库中的企业。

2.资质最低要求：具备独立法人资格，持工商行政管理部门核发的有效的企业法人营业执照或事业单位法人证书；具备公路工程试验检测综合乙级资质或及以上资质。

3.业绩最低要求：近5年（2019年1月至今，以合同签订时间为准）独立承担1个一级公路及以上工程的工地试验室或中心试验室或检测中心合同及发票复印件。

4.主要人员最低要求：

（1）工地试验室主任：1名，具备交通土建类专业中级工程师职称，持有交通运输部颁发的检测工程师资格证；担任过1个一级公路及以上工程的工地试验室或中心试验室或检测中心副主任；有路面基层、沥青混凝土检测经验。

（2）工地试验室检测师：1名，持有交通运输部颁发的检测师资格证；3年以上的道路试验检测工作经历；有路面基层、沥青混凝土检测经验。

（3）工地试验室检测员：5名，持有交通运输部颁发的检测员（助理试验检测师）资格证；2年以上的道路试验检测工作经历。

5.车辆、试验仪器、工程量见附表1、附表2、附表3。

6.本次询比采购不接受联合体投标。

7.没有在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单（需提供最新信用信息查证截图资料）。

8.没有在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单（需提供最新信用信息查证截图资料）。

9.没有在“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单（需提供最新信用信息查证截图资料）。

10.企 业 法 人 或 高 管 近 一 年 内 没 有 在 “ 中 国 执 行 信 息 公 开 网 ”（http://zxgk.court.gov.cn/）中被列入失信被执行人或限制高消费人员名单。（需提供最新信用信息查证截图资料）。

11.参比人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。与发包人存在利害关系可能影响询比采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加报价。

12.参比人不得为本项目中心试验室的母体机构，且不得与本项目中心试验室的母体机构有隶属关系或者其他利害关系。

13.参比人未提交参比保证金的，取消其参比资格。

三、评审方法和标准

1.本次询比采购活动将采用最低价法评审。

2.根据符合询比文件要求总报价最低的原则确定成交单位。

3.经评审的最低价法：以价格为主要因素确定成交单位，即在全部满足本询比文件的要求下，根据各家报价由低到高的顺序，依次推荐第一名为成交候选人。

4.如果最低报价出现两家或两家以上者，且均通过询比小组评审，则采取现场抽签方式确定成交单位。

5.参比人报价中的某项单价或总价明显低于其他投标人的该项单价或总价时，使得其响应报价有可能低于其个别成本的，评标小组成员可以要求该参比人作出书面说明并提供相关证明材料。参比人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，评标小组成员会可以认为该参比人以低于成本价进行不正当竞争，取消其参比资格。

6.评标小组成员一致认为参比人报价不具备竞争性，将取消本次询比采购。

7.成交人成交后发包人有权在总价不变的情况下,对不平衡报价进行调整,进行合同签订，成交人须无条件配合，否则发包人有权取消其成交资格。

8.本次询比采购每标包递交响应文件的参比人少于3家，将取消本次询比采购。

四、询比文件获取时间及方式

由参比人自行在2024年5月6日至2024年5月11日从安徽交控工程集团有限公司网站（https://www.ahjg.com/）下载询比采购文件，并在规定时间将询比响应文件送至指定地点，参加本项目询比采购，办理登记手续。

五、保证金及开户信息

所有参比人均需提交参比保证金。本项目参比保证金可以电汇（转账）。参比人宜在参比截止工作日前将参比保证金从参比单位基本账户汇入到下述指定账户，保证金递交到账截止时间为：2024年5月11日10时30分（北京时间）。注明询比项目名称及标段，参比人参比保证金的汇款账户必须是参比单位基本账户且和参比人单位名称一致（提供开户许可证），否则拒绝其参比行为。

本项目须缴纳参比保证金金额（人民币）：贰万圆整（￥20000元）。

账户信息：

汇入行行名：中信银行股份有限公司合肥蒙城路支行

汇入行账户：8112 3010 1140 0877 191

汇入户名：安徽交控工程试验检测有限公司

六、响应文件文件递交截止时间、地点及相关事宜

1.响应文件递交的截止时间为2024年5月11日10时30分，参比人应于当日10时30分前将询比响应文件递交至安徽省合肥市包河区西藏路 1666号滨湖时代广场C2楼5楼安徽交控工程试验检测有限公司会议室，逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，发包人不予受理。询比开标时间与响应文件递交截止时间、地点相同。

2.相关规定：超过询比响应文件递交截止时间递交或不按规定密封的询比响应文件，我公司概不接收。

3.响应文件应密封包装在一个外包封中，并在封套上注明“沪渝高速广德至宣城段改扩建工程GX-07标工地试验室”，未密封的响应文件将不予签收。

七、联系方式

采 购 人：安徽交控工程试验检测有限公司

地    址：安徽省合肥市包河区西藏路 1666号滨湖时代广场C2楼5楼

联 系 人：王工   吴工

电    话：15855149067 17771360485

采购监督管理机构：安徽交控工程集团有限公司

联系电话：0551-69131279

安徽交控工程试验检测有限公司

2024年5月6日

附表1：

沪渝高速广德至宣城段改扩建工程GX-07标工地试验室

试验检测仪器设备最低配备表

| 号 | 功能室 | 设备名称 | 型号规格 | 量程/规格 | 准确度 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外检室 | 路面弯沉仪 | WC-5.4m | / | / | 1 |  |
| 2 | 外检室 | 碳化深度测量仪 | HT-A型 | 0-8mm | / | 1 |  |
| 3 | 外检室 | 混凝土回弹仪 | ZC3-A | / | / | 1 |  |
| 4 | 外检室 | 混凝土回弹仪 | ZC3-A | / | / | 1 |  |
| 5 | 外检室 | 混凝土数字回弹仪 | ZC3-T | / | / | 1 |  |
| 6 | 外检室 | 混凝土钻孔取芯机 | HZ-20型 | / | / | 1 |  |
| 7 | 外检室 | 连续式路面平整度八轮仪 | LXBP-5型 | / | / | 1 |  |
| 8 | 外检室 | 摆式摩擦系数测定仪 | BM-III | / | / | 1 |  |
| 9 | 外检室 | 路面构造深度测定仪 | PS-1 | / | / | 1 |  |
| 10 | 外检室 | 路面构造深度测定仪 | PS-1 | / | / | 1 |  |
| 11 | 外检室 | 路面水份渗透仪 | HDSS-II型 | 600mL | 2mL | 1 |  |
| 12 | 外检室 | 一体式钢筋检测仪 | ZC-G10型 | / | / | 1 |  |
| 13 | 外检室 | 钢筋扫描仪校准试块 | HC-GYS1 | / | / | 1 |  |
| 14 | 外检室 | 校验钢钻 | 洛氏硬度60±2钢砧 | / | / | 1 |  |
| 15 | 外检室 | 钢直尺 | 60cm | 60cm | 0.1mm | 2 |  |
| 16 | 外检室 | 钢直尺 | 50cm | 50cm | 0.1mm | 2 |  |
| 17 | 外检室 | 钢直尺 | 30cm | 30cm | 0.1mm | 2 |  |
| 18 | 外检室 | 钢卷尺 | 5m | 5m | 0.1mm | 2 |  |
| 19 | 外检室 | 钢卷尺 | 50m | 50m | 0.1mm | 1 |  |
| 20 | 外检室 | 游标卡尺 | 0-300mm | 0-300mm | 0.02mm | 1 |  |
| 21 | 外检室 | 游标卡尺 | 0-300mm | 0-300mm | 0.02mm | 1 |  |
| 22 | 外检室 | 游标卡尺 | 0-200mm | 0-200mm | 0.02mm | 1 |  |
| 23 | 外检室 | 游标卡尺 | 0-200mm | 0-200mm | 0.02mm | 1 |  |
| 24 | 外检室 | 游标深度尺 | 0-300mm | 0-300mm | 0.02mm | 1 |  |
| 25 | 外检室 | 钢直角尺 | 90° | / | / | 1 |  |
| 26 | 外检室 | 3米直尺 | JZC-G2型 | / | / | 1 |  |
| 27 | 外检室 | 塞尺 | 0.5mm | / | / | 3 |  |
| 28 | 外检室 | 游标万能角度尺 | 0-360°-5' | / | / | 1 |  |
| 29 | 外检室 | 百分表 | 0-10mm | 0-10mm | 0.01mm | 4 |  |
| 30 | 外检室 | 灌砂筒 | 150mm | Φ150mm | - | 2 |  |
| 31 | 外检室 | 灌砂筒 | 200mm | Φ200mm | - | 2 |  |
| 32 | 外检室 | 电子天平 | BH-30 | 30kg | 1.0g | 1 |  |
| 33 | 外检室 | 秒表 | 1/100秒计时 | / | / | 3 |  |
| 34 | 土工室 | 路面材料强度试验仪 | LD127-II型 | 100kN | / | 1 |  |
| 35 | 土工室 | 多功能电动击实仪 | BKJ-III型 | / | / | 1 |  |
| 36 | 土工室 | 承载比试验仪 | CBR-1型 | 3T | 1mm/min | 1 |  |
| 37 | 土工室 | CBR试模 | Φ152mm* 170mm | / | / | 9 |  |
| 38 | 土工室 | 液压电动脱模器 | YDT-30 | 300kN | / | 1 |  |
| 39 | 土工室 | 测力环 | 5～7.5kN | / | / | 1 |  |
| 40 | 土工室 | 测力环 | 20～30kN | / | / | 1 |  |
| 41 | 土工室 | 测力环 | 50～60kN | / | / | 1 |  |
| 42 | 土工室 | 数显式土壤液塑限联合测定仪 | LP-100D | 20mm左右 | 0.1mm | 1 |  |
| 43 | 土工室 | 国家新标准土壤筛 | （0.075～60）mm | / | / | 1 |  |
| 44 | 土工室 | 电热鼓风干燥箱 | 101-3 | 0～300℃ | 1℃ | 1 |  |
| 45 | 土工室 | 无侧限试模 | Φ150*230mm | Φ152±0.3，包括上下压板 | / | 13 |  |
| 46 | 土工室 | 百分表 | 0-10mm | 0-10mm | 0.01mm | 9 |  |
| 47 | 土工室 | 电子天平 | BH-30 | 30kg | 1.0g | 1 |  |
| 48 | 土工室 | 电子天平 | TD20002C | 2000g | 0.01g | 1 |  |
| 49 | 水泥混凝土室 | 单卧轴强制式混凝土搅拌机 | HJW-60型 | / | / | 1 |  |
| 50 | 水泥混凝土室 | 混凝土振动台 | HZJ-A型 | 1m*1m | / | 1 |  |
| 51 | 水泥混凝土室 | 砂浆搅拌机 | UJZ-15型 | 15L |  | 1 |  |
| 52 | 水泥混凝土室 | 全自动混凝土渗透仪 | HP-4.0型 | 40kg/cm² | / | 1 |  |
| 53 | 水泥混凝土室 | 混凝土直读式含气量测定仪 | CA-3型 | 7L | / | 1 |  |
| 54 | 水泥混凝土室 | 混凝土贯入阻力仪 | ZC-1A | / | / | 1 |  |
| 55 | 水泥混凝土室 | 砂浆试模 | 70.7*70.7*70.7mm | / | / | 12 |  |
| 56 | 水泥混凝土室 | 水泥砼抗折试模 | 150*150*550mm | / | / | 12 |  |
| 57 | 水泥混凝土室 | 水泥砼抗压试模 | 150*150*150mm | / | / | 60 |  |
| 58 | 水泥混凝土室 | 水泥砼抗渗试模 | 175*185*150mm | / | / | 6 |  |
| 59 | 水泥混凝土室 | 弹性模量试模 | 150*150*300mm | / | / | 12 |  |
| 60 | 水泥混凝土室 | 泌水试验筒 | 5L | / | / | 3 |  |
| 61 | 水泥混凝土室 | 坍落度筒 | 100*200*300mm | / | / | 3 |  |
| 62 | 水泥混凝土室 | 砂浆稠度仪 | SC145 | 0～14.5cm | 1mm | 1 |  |
| 63 | 水泥混凝土室 | 砂浆分层度仪 | 150*200*100 | / | 1cm | 1 |  |
| 64 | 水泥混凝土室 | 混凝土扩展度板 | KZD-1型 | 0-1000mm | 1mm | 1 |  |
| 65 | 水泥混凝土室 | 电子计重秤 | TCS-150 | 150kg | 50g | 1 |  |
| 66 | 水泥混凝土室 | 电子天平 | TD50001C | 5000g | 0.1g | 1 |  |
| 67 | 水泥混凝土室 | 电子天平 | TD30K-0.1B | 30kg | 0.1g | 1 |  |
| 68 | 养护室 | 全自动标准恒温恒湿养护室 | JYCS-60X | 0-50℃、 0-99%RH | ±0.5℃ | 2 |  |
| 69 | 力学室 | 微机伺服压力试验机 | YES-2000型 | 2000kN | Ⅰ级 | 1 |  |
| 70 | 力学室 | 电液伺服万能材料试验机 | WES-300B | 300kN | Ⅰ级 | 1 |  |
| 71 | 力学室 | 电液伺服万能材料试验机 | WES-1000B | 1000KN | Ⅰ级 | 1 |  |
| 72 | 力学室 | 钢筋正反向弯曲试验机 | GW-40B | / | / | 1 |  |
| 73 | 力学室 | 钢筋标距仪 | BJ-II | / | / | 1 |  |
| 74 | 力学室 | 混凝土弹性模量测定仪 | TM-II | / | / | 1 |  |
| 75 | 力学室 | 千分表 | 0-1mm | 0-1mm | 0.001mm | 2 |  |
| 76 | 力学室 | 弯拉试验装置 | 150*150*550 | / | / | 1 |  |
| 77 | 力学室 | 钢直尺 | 600mm | 0-600mm | 1mm | 1 |  |
| 78 | 力学室 | 钢直尺 | 1000mm | 0-1000mm | 1mm | 1 |  |
| 79 | 力学室 | 游标卡尺 | 0-300mm | 0-300mm | 0.02mm | 1 |  |
| 80 | 水泥室 | 水泥净浆搅拌机 | NJ-160 | / | / | 1 |  |
| 81 | 水泥室 | 行星式水泥胶砂搅拌机 | JJ-20H | / | / | 1 |  |
| 82 | 水泥室 | 水泥胶砂振实台 | ZS-20H | / | / | 1 |  |
| 83 | 水泥室 | 水泥沸煮箱 | FZ-31A | 100℃ | 1℃ | 1 |  |
| 84 | 水泥室 | 温湿度表 | GJWS-B2 | / | / | 10 |  |
| 85 | 水泥室 | 全自动比表面积测定仪 | FBT-9型 | / | / | 1 |  |
| 86 | 水泥室 | 水泥细度负压筛析仪 | FSY-150B型 | / | / | 1 |  |
| 87 | 水泥室 | 水泥负压筛 | 0.080mm | / | / | 1 |  |
| 88 | 水泥室 | 水泥负压筛 | 0.045mm | / | / | 1 |  |
| 89 | 水泥室 | 雷氏夹测定仪 | LD-50型 | ±25mm | / | 1 |  |
| 90 | 水泥室 | 雷氏夹 | Φ30*30 | / | / | 12 |  |
| 91 | 水泥室 | 低温恒温槽 | THD-0506 | 5～60℃ | ±0.1℃ | 1 |  |
| 92 | 水泥室 | 水泥胶砂流动度测定仪 | NLD-3型 | / | / | 1 |  |
| 93 | 水泥室 | 标准恒温恒湿养护箱 | YH-40B型 | / | / | 1 |  |
| 94 | 水泥室 | 水泥净浆标准稠度及凝结时间测定仪 | 70mm | 滑动部分总质量300g±1g | 1.0mm | 1 |  |
| 95 | 水泥室 | 水泥胶砂试模 | 40*40*160mm | / | / | 6 |  |
| 96 | 水泥室 | 水泥标准筛 | 0.9mm | / | / | 1 |  |
| 97 | 水泥室 | 水泥李氏比重瓶 | 250ml | 250ml | / | 1 |  |
| 98 | 水泥室 | 电脑全自动水泥抗折抗压一体机 | DYE-300S型 | 300kN | 0.5级 | 1 |  |
| 99 | 水泥室 | 水泥抗压夹具 | 40×40mm | / | / | 1 |  |
| 100 | 水泥室 | 水泥抗折夹具 | 40×40×160mm | / | / | 1 |  |
| 101 | 水泥室 | 电子天平 | JA2003 | 200g | 0.001g | 1 |  |
| 102 | 水泥室 | 电子天平 | TD20002C | 2000g | 0.1g | 1 |  |
| 103 | 集料室 | 箱式电阻炉 | SX-4-10 | 1000℃ | / | 1 |  |
| 104 | 集料室 | 震击式标准振摆仪 | ZBSX-92A | / | / | 1 |  |
| 105 | 集料室 | 电热鼓风干燥箱 | 101-3 | 0～300℃ | 1℃ | 1 |  |
| 106 | 集料室 | 洛杉矶磨耗试验机 | MH-II型 | / | / | 1 |  |
| 107 | 集料室 | 电动砂当量试验仪 | SD-2型 | / | / | 1 |  |
| 108 | 集料室 | 集料压碎指标测定仪 | Φ150 | 150×125mm | / | 2 | 国标和行标 |
| 109 | 集料室 | 容积升 | 1-50L | / | / | 1 |  |
| 110 | 集料室 | 针片状规准仪 | 国标 | / | / | 1 |  |
| 111 | 集料室 | 新标准方孔砂石筛 | 0.075- 9.5mm | / | / | 1 |  |
| 112 | 集料室 | 新标准方孔石子筛 | 2.36-90mm | / | / | 1 |  |
| 113 | 集料室 | 新标准沥青集料筛 | 0.075- 53mm | / | / | 1 |  |
| 114 | 集料室 | 饱和面干试模（含捣棒） | 38*89*74 | / | / | 1 |  |
| 115 | 集料室 | 精密增力电动搅拌器 | JJ-1 | / | / | 1 |  |
| 116 | 集料室 | 静水天平 | WTB50001SF | 5000g | 0.1g | 1 |  |
| 117 | 集料室 | 电子天平 | BH-15 | 15kg | 0.5g | 1 |  |
| 118 | 集料室 | 电子天平 | TD50001C | 5000g | 0.1g | 1 |  |
| 119 | 集料室 | 游标卡尺 | 0-200mm | 0-200mm | 0.02mm | 1 |  |
| 120 | 沥青室 | 自动针入度仪 | SZR-6 | 0～45mm | 0.01mm | 1 |  |
| 121 | 沥青室 | 电脑智能沥青软化点试验器 | SYD-2806G | 0～100℃ | 0.1℃ | 1 |  |
| 122 | 沥青室 | 电脑智能沥青延伸度测定仪 | LYY-8型 | 1500mm | / | 1 |  |
| 123 | 沥青室 | 沥青薄膜加热烘箱 | 82型 | 50～250℃ | ±0.5℃ | 1 |  |
| 124 | 沥青室 | 乳化沥青电荷试验仪 | SYD-0653 | / | / | 1 |  |
| 125 | 沥青室 | 沥青存储稳定性试验仪 | SYD-0655 | Φ32×310 | / | 1 |  |
| 126 | 沥青室 | 高低温水浴 | HWY-30 | 5～60℃ | ±0.1℃ | 1 |  |
| 127 | 沥青室 | 低温试验箱 | DW-40 | 0～-50℃ | 0.1℃ | 1 |  |
| 128 | 沥青室 | 电热鼓风干燥箱 | 101-2 | 0～300℃ | 1℃ | 1 |  |
| 129 | 沥青室 | 沥青比重瓶 | 25mL | / | / | 1 |  |
| 130 | 沥青室 | 滤筛 | 0.6mm | / | / | 1 |  |
| 131 | 沥青室 | 滤筛 | 1.18mm | / | / | 1 |  |
| 132 | 沥青室 | 滤筛 | 2.36mm | / | / | 1 |  |
| 133 | 沥青室 | 电子天平 | TD20002C | 2000g | 0.01g | 1 |  |
| 134 | 沥青室 | 电子天平 | WT2003CH | 200g | 0.001g | 1 |  |
| 135 | 沥青混合料室 | 马歇尔电动击实仪 | ZMJ-IIC | 大、小两用 | / | 1 |  |
| 136 | 沥青混合料室 | 燃烧法沥青含量测定仪 | TDRS-6型 | 100～800℃ | 1.0℃ | 1 |  |
| 137 | 沥青混合料室 | 电液式轮碾成型试验机 | TDCX-2型 | 50～200℃ | ±5℃ | 1 |  |
| 138 | 沥青混合料室 | 全自动沥青混合料车辙试验仪 | TDCZ-2型 | 0～30mm | 0.01mm | 1 |  |
| 139 | 沥青混合料室 | 全自动沥青混合料拌和机 | BH-20 | 20L | / | 1 |  |
| 140 | 沥青混合料室 | 电脑马歇尔稳定度测定仪 | LWD-3C | 0～50.00kN 0～20.00mm | ±0.1kN /0.01mm | 1 |  |
| 141 | 沥青混合料室 | 数显恒温水浴 | CF-C | 0～99.9℃ | 0.1℃ | 1 |  |
| 142 | 沥青混合料室 | 沥青混合料理论最大相对密度仪 | HLM-3 | / | / | 1 |  |
| 143 | 沥青混合料室 | 标准马歇尔试模 | 101.6*63.5mm | / | / | 30 |  |
| 144 | 沥青混合料室 | 马歇尔试模 | 152.4*95.3mm | / | / | 12 |  |
| 145 | 沥青混合料室 | 车辙试模 | 300*300*100mm | / | / | 3 |  |
| 146 | 沥青混合料室 | 车辙试模 | 300*300*80mm | / | / | 3 |  |
| 147 | 沥青混合料室 | 车辙试模 | 300*300*50mm | / | / | 3 |  |
| 148 | 沥青混合料室 | 电热鼓风干燥箱 | 101-4 | 0～300℃ | 1℃ | 1 |  |
| 149 | 沥青混合料室 | 电动脱模器 | LD-141 | / | / | 1 |  |
| 150 | 沥青混合料室 | 数字式温度计 | TM-902C | / | / | 5 |  |
| 151 | 沥青混合料室 | 非接触式红外测温仪 | -32℃～380℃ | -32℃～380℃ | ±2℃/±2% | 1 |  |
| 152 | 沥青混合料室 | 电子数显卡尺 | 0-300mm | 0-300mm | 0.1 | 1 |  |
| 153 | 沥青混合料室 | 低温溢流水箱 | YL-3型 | 10～60℃ | ±0.1℃ | 1 |  |
| 154 | 沥青混合料室 | 静水天平（带网篮） | 5000g | 0.1g | 0.1g | 1 |  |
| 155 | 沥青混合料室 | 电子秤 | 15kg | 15kg | 0.5g | 1 |  |
| 156 | 沥青混合料室 | 游标卡尺 | 0-300mm | 0-300mm | 0.02mm | 1 |  |
| 157 | 化学室 | 量筒 | 1000mL | 1000mL | 10ml | 4 |  |
| 158 | 化学室 | 量筒 | 500mL | 500mL | 3ml | 2 |  |
| 159 | 化学室 | 量筒 | 250mL | 250mL | 1ml | 4 |  |
| 160 | 化学室 | 量筒 | 100mL | 100mL | 1ml | 2 |  |
| 161 | 化学室 | 量筒 | 50mL | 50mL | 1ml | 4 |  |
| 162 | 化学室 | 量筒 | 10mL | 10mL | 0.2ml | 1 |  |
| 163 | 化学室 | 量筒 | 5mL | 5mL | 0.1ml | 2 |  |
| 164 | 化学室 | 容量瓶 | 1000mL | 1000mL | / | 4 |  |
| 165 | 化学室 | 容量瓶 | 500mL | 500mL | / | 4 |  |
| 166 | 化学室 | 容量瓶 | 250mL | 250mL | / | 2 |  |
| 167 | 化学室 | 锥形瓶 | 250mL | 250mL | / | 10 |  |
| 168 | 化学室 | 烧杯 | 1000mL | 1000mL | / | 2 |  |
| 169 | 化学室 | 烧杯 | 500mL | 500mL | / | 2 |  |
| 170 | 化学室 | 烧杯 | 100mL | 100mL | / | 2 |  |
| 171 | 化学室 | 具塞三角瓶 | 250mL | 250mL | / | 5 |  |
| 172 | 化学室 | 大肚移液管 | 10mL | 10mL | / | 10 |  |
| 173 | 化学室 | 大肚移液管 | 25mL | 25mL | / | 4 |  |
| 174 | 化学室 | 大肚移液管 | 50mL | 50mL | / | 10 |  |
| 175 | 化学室 | 电子天平 | 2000g | 2000g | 0.01g | 1 |  |
| 176 | 化学室 | 电子天平 | TD20002C | 200g | 0.0001g | 1 |  |
| 177 | 化学室 | 酸式滴定管 | 50mL | 50mL | 0.1ml | 6 |  |
| 178 | 化学室 | 碱式滴定管 | 50mL | 50mL | 0.1ml | 6 |  |
| 179 | 化学室 | 电子万用炉 | 1500W | 1500W | / | 3 |  |
| 180 | 化学室 | 电热蒸馏水器 | YA-ZD-10 | 10L/h | / | 1 |  |
| 181 | 化学室 | 玻璃温度计 | 0-100℃ | 0-100℃ | 0.1℃ | 6 |  |
| 182 | 化学室 | 玻璃温度计 | 0-300℃ | 0-300℃ | 0.5℃ | 6 |  |
| 183 | 化学室 | 玻璃温度计 | 0-50℃ | 0-50℃ | 0.1℃ | 6 |  |
| 184 | 烘箱 | 竹节温度计 | 0-300℃ | 0-300℃ | 2℃ | 10 |  |
| 185 | 力学室 | 砂浆抗压夹具 | 70.7*70.7型 | / | / | 1 |  |
| 186 | 力学室 | 电子引伸计 | YYU-25/100 | / | / | 1 |  |

注：1.设备仪器必须满足工地试验室备案验收要求，购买设备仪器时报项目部、业主、中心试验室及监理审批，设备仪器规格型号且符合项目部、业主、中心试验室及监理要求。2.以上设备为基本配备，不满足项目部、业主、中心试验室要求时需自行增加，费用包含在报价中，不另计量。3.其他未列入项目试验检测仪器设备自行添加。

附表2：

通用车最低配备表

| 车 型 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 车辆 | 台 | 1辆 |

注：提供的车辆使用年限不得超过四年，且行驶里程不得超过4万公里。以上设备为基本配备，不满足项目部、业主、中心试验室要求时需自行增加，费用包含在报价中，不另计量。

附表3

主要工程量（以施工图为准）

| 试验室 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广宣改扩建GX-07标工地试验室 | 级配碎石垫层 | m3 | 552 | 该项目施工估算金额约 2.32亿元 |
|  | 水泥稳定碎石底基层 | m3 | 6203 |  |
|  | 水泥稳定碎石基层 | m3 | 7966 |  |
|  | 水泥净浆 | m2 | 42186 |  |
|  | 透层 | m2 | 125276 |  |
|  | 封层 | m2 | 597447 |  |
|  | 细粒式沥青混凝土 | m3 | 403 |  |
|  | 中粒式沥青混凝土 | m3 | 25111 |  |
|  | 粗粒式沥青混凝土 | m3 | 16614 |  |
|  | 封层 | m2 | 125276 |  |
|  | SMA路面 | m3 | 26934 |  |
|  | 路面水泥混凝土 | m3 | 17798 |  |
|  | 附属混凝土 | m3 | 40220 |  |
|  | 老路面砼病害处理 | m2 | 82886 |  |

# 第二章  询比文件须知

询比文件须知

一、项目概况

1.项目名称：沪渝高速广德至宣城段改扩建工程GX-07标工地试验室。

2.项目地点：广德市广德东收费站附近。

3.主要工作内容：

主要工作内容为路面工程：广德南线老路路面提质改善、 中分带新泽西护栏安装、路肩等路面附属设施（含房建工程广场、轻型车路面、 贯穿匝道、机修间、货车停车区路面）； 桥涵工程：桥梁维修加固； 控制性工程：广德东互通、广德互通等的全过程试验检测，以及相应原材料的进场检测（不含外委检测），出具客观、公正、真实、准确的检测报告，并按照要求将试验检测数据上传至指定网络平台，工地试验室授权检测范围应满足项目部、业主和中心试验室相关要求，全力配合项目部完成交竣工验收、资料整理及与工程试验检测等有关的一切工作。

4.询比类别：服务类。

5.资金来源：发包人自筹。

6.服务期：暂定为10个月，实际以项目部要求为准。超出10个月，则按实际发生参考清单计价。参比人需配合项目部做好资料整理工作。

二、参比人资格要求

1.必须为安徽交控工程试验检测有限公司合格供方库中的企业。

2.资质最低要求：具备独立法人资格，持工商行政管理部门核发的有效的企业法人营业执照或事业单位法人证书；具备公路工程试验检测综合乙级资质或及以上资质。

3.业绩最低要求：近5年（2019年1月至今，以合同签订时间为准）独立承担1个一级公路及以上工程的工地试验室或中心试验室或检测中心合同及发票复印件。

4.主要人员最低要求：

（1）工地试验室主任：1名，具备交通土建类专业中级工程师职称，持有交通运输部颁发的检测工程师资格证；担任过1个一级公路及以上工程的工地试验室或中心试验室或检测中心副主任；有路面基层、沥青混凝土检测经验。

（2）工地试验室检测师：1名，持有交通运输部颁发的检测师资格证；3年以上的道路试验检测工作经历；有路面基层、沥青混凝土检测经验。

（2）工地试验室检测员：5名，持有交通运输部颁发的检测员（助理试验检测师）资格证；2年以上的道路试验检测工作经历。

5.车辆、试验仪器、工程量见附表1、附表2、附表3。

6.本次询比采购不接受联合体投标。

7.没有在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单（需提供最新信用信息查证截图资料）。

8.没有在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单（需提供最新信用信息查证截图资料）。

9.没有在“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单（需提供最新信用信息查证截图资料）。

10.企 业 法 人 或 高 管 近 一 年 内 没 有 在 “ 中 国 执 行 信 息 公 开 网 ”（http://zxgk.court.gov.cn/）中被列入失信被执行人或限制高消费人员名单。（需提供最新信用信息查证截图资料）。

11.参比人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。与发包人存在利害关系可能影响询比采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加报价。

12.参比人不得为本项目中心试验室的母体机构，且不得与本项目中心试验室的母体机构有隶属关系或者其他利害关系。

13.参比人未提交参比保证金的，取消其参比资格。

三、其他要求

1.工地试验室主任须提供相应项目发包人或质量监督部门业绩证明。

2.资格条件中的“交通土建类”专业是指职称证上的专业，为路桥、公路工程、桥梁工程、交通土建、交通运输、交通工程、隧道工程等公路工程类专业及测量、土木、市政等建工类专业。

3.工地试验室主任和检测师、检测员（助理试验检测师）必须为参比人单位自有人员，须提供劳动合同证明。

4.工地试验室驻地建设（生活、办公住房、食宿）由沪渝高速广德至宣城段改扩建工程GX-07标项目部提供。

5.参比人应为现场试验检测人员正常开展试验检测工作而提供办公设备、试验检测设备、生活设备、通讯设备、交通车辆。产权归参比单位所有，其折旧、使用、维修费用包含在试验检测服务费报价中。试验检测单位试验检测等设备不得低于附表1的设备数量、型号规格、新旧程度配置。如果达不到规定配备或拖延、任意更换，将按试验检测服务费报价清单中相应单价处以双倍违约金。

6.工地试验室由其母体试验检测机构成立，不得将母体试验检测机构业务范围内的项目对外委托试验。

7.母体试验检测机构对其建立的工地试验室进行管理，对工地试验室试验检测活动负责。工地试验室审核不合格或出现违规行为，由其母体试验检测机构承担责任。

8.工地试验室必须在合同协议书生效后28天内完成安装、调试和标定工作，且必须在项目部、业主、中心试验室及监理要求下在安徽省交通建设工程质量监督局备案，取得项目发包人颁发的《工地试验室使用合格证书》。

9.其他条款详见合同。

10.外委检测由甲方另行委托具备相关检测资质的检测单位进行检测，相关费用由甲方承担。委托到母体的委托检测，不另计费，费用包含在清单汇总表第3项试验检测内。

11.参比人成交后发包人有权在总价不变的情况下,对不平衡报价进行调整,进行合同签订，成交人须无条件配合，否则发包人有权取消其成交资格。

四、安全目标

详见附件《沪渝高速广德至宣城段改扩建工程GX-07标工地试验室安全合同》。

五、清单说明及清单

详见询比响应文件。

- 支付方式

1.结算方式：每季度参比人按试验检测服务费报价汇总表编制结算单，发包人审核后双方在结算清单上签字确认，此结算单作为双方最终结算依据。

2.付款方式：参比人根据双方签字确认的结算单开具符合发包人要求的发票（增值税专用发票6%），自收到发票之日起10日内付至结算价款的95%，剩余5%作为保证金，在本项目交工验收一次性无息退还给中标人。

七、询比文件获取时间及方式

由参比人自行在2024年5月6日至2024年5月11日从安徽交控工程集团有限公司网站（https://www.ahjg.com/）下载询比采购文件，并在规定时间将询比响应文件送至指定地点，参加本项目询比采购，办理登记手续。

八、开标时间、地点及相关事项

1.开标时间： 2024年5月11日上午10:30分  。

2.开标地点：安徽省合肥市包河区西藏路 1666号滨湖时代广场C2楼5楼安徽交控工程试验检测有限公司。

3.响应文件递交的截止时间、地点与开标时间、地点相同。

4.相关规定：超过询比响应文件递交截止时间递交或不按规定密封的询比文件，发包人不接受。

5.本次询比采购最高限价： 壹佰肆拾伍万元整（¥1450000.00）。参比人报价不得高于最高限价，否则为无效响应报价。

6.参比保证金：参比保证金金额 2.0 万元。参比保证金的形式：电汇（转账），注明询比项目名称及标段。参比保证金由参比人的基本账户一次性汇入发包人指定账户，否则视为参选保证金无效。参比保证金应在响应文件递交截止时间前汇至发包人指定账号，并作为参比文件的一部分，否则所造成的一切后果由参比人自行负责。

参比保证金退付：在成交候选人公示结束后30日内，非成交候选人的投参比证金即可原账户无息退还，无须办理手续；成交候选人在合同签订后退还。参比人撤回响应文件或成交后无正当理由拒签合同的参比保证金不予退还。

7.发包人按照询比文件要求对参比人响应文件进行比选，并推荐成交候选人，发放成交通知书。

8.本次询比采购递交响应文件的参比人少于3家，将取消本次询比采购。

9.询比响应文件正本一份，需密封，并在密封处加盖公章。

10.成交人收到成交通知书后30日内，向发包人提交履约保证金：

（1）履约保证金的形式：现金电汇，不接收银行保函时；

（2）履约保证金的金额：签约合同价的2%；

（3）履约保证金退还时间：如无违约，试验仪器安装完毕经甲方确认无质量问题及其他经济纠纷后，无息退还履约保证金；如果中途违约或中止协议，将没收履约保证金；

（4）排名第一的成交候选人放弃成交资格、因不可抗力提出不能履行合同，或者询比文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，发包人可以确定排名第二的成交候选人为成交人。

10.成交人与发包人应当在成交通知书发出之日起30日内，根据询比文件和参比人响应文件订立书面合同。成交人无正当理由拒签合同，在签订合同时向发包人提出附加条件，或者不按照询比文件要求提交履约保证金的，发包人有权取消其成交资格。

九、评定成交标准

1.本次询比采购活动将采用经评审的最低价法。

2.根据符合询比文件要求且本次采购经评审的最低价法确定成交单位。

3.经评审的最低价法：以价格为主要因素确定成交单位，即在全部满足本询比文件的要求下，根据各家报价由低到高的顺序，依次推荐第一名为成交候选人。

4.如果最低报价出现两家或两家以上者，且均通过询比小组评审，则采取现场抽签方式确定成交单位。

5.参比人报价中的某项单价或总价明显低于其他投标人的该项单价或总价时，使得其响应报价有可能低于其个别成本的，评标小组成员可以要求该参比人作出书面说明并提供相关证明材料。参比人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，评标小组成员可以认为该参比人以低于成本价进行不正当竞争，取消其参比资格。

6.评标小组成员一致认为参比人报价不具备竞争性，将取消本次询比采购。

7.成交人成交后发包人有权在总价不变的情况下,对不平衡报价进行调整,进行合同签订，成交人须无条件配合，否则发包人有权取消其成交资格。

8.本次询比采购每标包递交响应文件的参比人少于3家，将取消本次询比采购。

十、报价文件格式

详见询比响应文件。

十一、参比保证金及开户信息

所有参比人均需提交参比保证金。本项目参比保证金可以采用网银在线支付。参比人宜在参比截止工作日前将参比保证金从参比单位基本账户汇入到下述指定账户，保证金递交到账截止时间为：2023年5月11日上午10时30分（北京时间）。参比人参比保证金的汇款账户必须是参比单位基本账户且和参比人单位名称一致（提供开户许可证），否则拒绝其参比行为。

本项目须缴纳参比保证金金额（人民币）： 贰万  元整（￥20000.00元）。

账户信息：

汇入行行名：中信银行股份有限公司合肥蒙城路支行

汇入行账户：8112 3010 1140 0877 191

汇入户名：安徽交控工程试验检测有限公司

十二、联系方式

采 购 人：安徽交控工程试验检测有限公司

地    址：安徽省合肥市包河区西藏路 1666号滨湖时代广场C2楼5楼

联 系 人：王工   吴工

电    话：15855149067 17771360485

采购监督管理机构：安徽交控工程试验检测有限公司

联系电话：0551-69131279

安徽交控工程试验检测有限公司

2024年5月6日

附表1：

试验检测仪器设备最低配备表

| 序号 | 功能室 | 设备名称 | 型号规格 | 量程/规格 | 准确度 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外检室 | 路面弯沉仪 | WC-5.4m | / | / | 1 |  |
| 2 | 外检室 | 碳化深度测量仪 | HT-A型 | 0-8mm | / | 1 |  |
| 3 | 外检室 | 混凝土回弹仪 | ZC3-A | / | / | 1 |  |
| 4 | 外检室 | 混凝土回弹仪 | ZC3-A | / | / | 1 |  |
| 5 | 外检室 | 混凝土数字回弹仪 | ZC3-T | / | / | 1 |  |
| 6 | 外检室 | 混凝土钻孔取芯机 | HZ-20型 | / | / | 1 |  |
| 7 | 外检室 | 连续式路面平整度八轮仪 | LXBP-5型 | / | / | 1 |  |
| 8 | 外检室 | 摆式摩擦系数测定仪 | BM-III | / | / | 1 |  |
| 9 | 外检室 | 路面构造深度测定仪 | PS-1 | / | / | 1 |  |
| 10 | 外检室 | 路面构造深度测定仪 | PS-1 | / | / | 1 |  |
| 11 | 外检室 | 路面水份渗透仪 | HDSS-II型 | 600mL | 2mL | 1 |  |
| 12 | 外检室 | 一体式钢筋检测仪 | ZC-G10型 | / | / | 1 |  |
| 13 | 外检室 | 钢筋扫描仪校准试块 | HC-GYS1 | / | / | 1 |  |
| 14 | 外检室 | 校验钢钻 | 洛氏硬度60±2钢砧 | / | / | 1 |  |
| 15 | 外检室 | 钢直尺 | 60cm | 60cm | 0.1mm | 2 |  |
| 16 | 外检室 | 钢直尺 | 50cm | 50cm | 0.1mm | 2 |  |
| 17 | 外检室 | 钢直尺 | 30cm | 30cm | 0.1mm | 2 |  |
| 18 | 外检室 | 钢卷尺 | 5m | 5m | 0.1mm | 2 |  |
| 19 | 外检室 | 钢卷尺 | 50m | 50m | 0.1mm | 1 |  |
| 20 | 外检室 | 游标卡尺 | 0-300mm | 0-300mm | 0.02mm | 1 |  |
| 21 | 外检室 | 游标卡尺 | 0-300mm | 0-300mm | 0.02mm | 1 |  |
| 22 | 外检室 | 游标卡尺 | 0-200mm | 0-200mm | 0.02mm | 1 |  |
| 23 | 外检室 | 游标卡尺 | 0-200mm | 0-200mm | 0.02mm | 1 |  |
| 24 | 外检室 | 游标深度尺 | 0-300mm | 0-300mm | 0.02mm | 1 |  |
| 25 | 外检室 | 钢直角尺 | 90° | / | / | 1 |  |
| 26 | 外检室 | 3米直尺 | JZC-G2型 | / | / | 1 |  |
| 27 | 外检室 | 塞尺 | 0.5mm | / | / | 3 |  |
| 28 | 外检室 | 游标万能角度尺 | 0-360°-5' | / | / | 1 |  |
| 29 | 外检室 | 百分表 | 0-10mm | 0-10mm | 0.01mm | 4 |  |
| 30 | 外检室 | 灌砂筒 | 150mm | Φ150mm | - | 2 |  |
| 31 | 外检室 | 灌砂筒 | 200mm | Φ200mm | - | 2 |  |
| 32 | 外检室 | 电子天平 | BH-30 | 30kg | 1.0g | 1 |  |
| 33 | 外检室 | 秒表 | 1/100秒计时 | / | / | 3 |  |
| 34 | 土工室 | 路面材料强度试验仪 | LD127-II型 | 100kN | / | 1 |  |
| 35 | 土工室 | 多功能电动击实仪 | BKJ-III型 | / | / | 1 |  |
| 36 | 土工室 | 承载比试验仪 | CBR-1型 | 3T | 1mm/min | 1 |  |
| 37 | 土工室 | CBR试模 | Φ152mm* 170mm | / | / | 9 |  |
| 38 | 土工室 | 液压电动脱模器 | YDT-30 | 300kN | / | 1 |  |
| 39 | 土工室 | 测力环 | 5～7.5kN | / | / | 1 |  |
| 40 | 土工室 | 测力环 | 20～30kN | / | / | 1 |  |
| 41 | 土工室 | 测力环 | 50～60kN | / | / | 1 |  |
| 42 | 土工室 | 数显式土壤液塑限联合测定仪 | LP-100D | 20mm左右 | 0.1mm | 1 |  |
| 43 | 土工室 | 国家新标准土壤筛 | （0.075～60）mm | / | / | 1 |  |
| 44 | 土工室 | 电热鼓风干燥箱 | 101-3 | 0～300℃ | 1℃ | 1 |  |
| 45 | 土工室 | 无侧限试模 | Φ150*230mm | Φ152±0.3，包括上下压板 | / | 13 |  |
| 46 | 土工室 | 百分表 | 0-10mm | 0-10mm | 0.01mm | 9 |  |
| 47 | 土工室 | 电子天平 | BH-30 | 30kg | 1.0g | 1 |  |
| 48 | 土工室 | 电子天平 | TD20002C | 2000g | 0.01g | 1 |  |
| 49 | 水泥混凝土室 | 单卧轴强制式混凝土搅拌机 | HJW-60型 | / | / | 1 |  |
| 50 | 水泥混凝土室 | 混凝土振动台 | HZJ-A型 | 1m*1m | / | 1 |  |
| 51 | 水泥混凝土室 | 砂浆搅拌机 | UJZ-15型 | 15L |  | 1 |  |
| 52 | 水泥混凝土室 | 全自动混凝土渗透仪 | HP-4.0型 | 40kg/cm² | / | 1 |  |
| 53 | 水泥混凝土室 | 混凝土直读式含气量测定仪 | CA-3型 | 7L | / | 1 |  |
| 54 | 水泥混凝土室 | 混凝土贯入阻力仪 | ZC-1A | / | / | 1 |  |
| 55 | 水泥混凝土室 | 砂浆试模 | 70.7*70.7*70.7mm | / | / | 12 |  |
| 56 | 水泥混凝土室 | 水泥砼抗折试模 | 150*150*550mm | / | / | 12 |  |
| 57 | 水泥混凝土室 | 水泥砼抗压试模 | 150*150*150mm | / | / | 60 |  |
| 58 | 水泥混凝土室 | 水泥砼抗渗试模 | 175*185*150mm | / | / | 6 |  |
| 59 | 水泥混凝土室 | 弹性模量试模 | 150*150*300mm | / | / | 12 |  |
| 60 | 水泥混凝土室 | 泌水试验筒 | 5L | / | / | 3 |  |
| 61 | 水泥混凝土室 | 坍落度筒 | 100*200*300mm | / | / | 3 |  |
| 62 | 水泥混凝土室 | 砂浆稠度仪 | SC145 | 0～14.5cm | 1mm | 1 |  |
| 63 | 水泥混凝土室 | 砂浆分层度仪 | 150*200*100 | / | 1cm | 1 |  |
| 64 | 水泥混凝土室 | 混凝土扩展度板 | KZD-1型 | 0-1000mm | 1mm | 1 |  |
| 65 | 水泥混凝土室 | 电子计重秤 | TCS-150 | 150kg | 50g | 1 |  |
| 66 | 水泥混凝土室 | 电子天平 | TD50001C | 5000g | 0.1g | 1 |  |
| 67 | 水泥混凝土室 | 电子天平 | TD30K-0.1B | 30kg | 0.1g | 1 |  |
| 68 | 养护室 | 全自动标准恒温恒湿养护室 | JYCS-60X | 0-50℃、 0-99%RH | ±0.5℃ | 2 |  |
| 69 | 力学室 | 微机伺服压力试验机 | YES-2000型 | 2000kN | Ⅰ级 | 1 |  |
| 70 | 力学室 | 电液伺服万能材料试验机 | WES-300B | 300kN | Ⅰ级 | 1 |  |
| 71 | 力学室 | 电液伺服万能材料试验机 | WES-1000B | 1000KN | Ⅰ级 | 1 |  |
| 72 | 力学室 | 钢筋正反向弯曲试验机 | GW-40B | / | / | 1 |  |
| 73 | 力学室 | 钢筋标距仪 | BJ-II | / | / | 1 |  |
| 74 | 力学室 | 混凝土弹性模量测定仪 | TM-II | / | / | 1 |  |
| 75 | 力学室 | 千分表 | 0-1mm | 0-1mm | 0.001mm | 2 |  |
| 76 | 力学室 | 弯拉试验装置 | 150*150*550 | / | / | 1 |  |
| 77 | 力学室 | 钢直尺 | 600mm | 0-600mm | 1mm | 1 |  |
| 78 | 力学室 | 钢直尺 | 1000mm | 0-1000mm | 1mm | 1 |  |
| 79 | 力学室 | 游标卡尺 | 0-300mm | 0-300mm | 0.02mm | 1 |  |
| 80 | 水泥室 | 水泥净浆搅拌机 | NJ-160 | / | / | 1 |  |
| 81 | 水泥室 | 行星式水泥胶砂搅拌机 | JJ-20H | / | / | 1 |  |
| 82 | 水泥室 | 水泥胶砂振实台 | ZS-20H | / | / | 1 |  |
| 83 | 水泥室 | 水泥沸煮箱 | FZ-31A | 100℃ | 1℃ | 1 |  |
| 84 | 水泥室 | 温湿度表 | GJWS-B2 | / | / | 10 |  |
| 85 | 水泥室 | 全自动比表面积测定仪 | FBT-9型 | / | / | 1 |  |
| 86 | 水泥室 | 水泥细度负压筛析仪 | FSY-150B型 | / | / | 1 |  |
| 87 | 水泥室 | 水泥负压筛 | 0.080mm | / | / | 1 |  |
| 88 | 水泥室 | 水泥负压筛 | 0.045mm | / | / | 1 |  |
| 89 | 水泥室 | 雷氏夹测定仪 | LD-50型 | ±25mm | / | 1 |  |
| 90 | 水泥室 | 雷氏夹 | Φ30*30 | / | / | 12 |  |
| 91 | 水泥室 | 低温恒温槽 | THD-0506 | 5～60℃ | ±0.1℃ | 1 |  |
| 92 | 水泥室 | 水泥胶砂流动度测定仪 | NLD-3型 | / | / | 1 |  |
| 93 | 水泥室 | 标准恒温恒湿养护箱 | YH-40B型 | / | / | 1 |  |
| 94 | 水泥室 | 水泥净浆标准稠度及凝结时间测定仪 | 70mm | 滑动部分总质量300g±1g | 1.0mm | 1 |  |
| 95 | 水泥室 | 水泥胶砂试模 | 40*40*160mm | / | / | 6 |  |
| 96 | 水泥室 | 水泥标准筛 | 0.9mm | / | / | 1 |  |
| 97 | 水泥室 | 水泥李氏比重瓶 | 250ml | 250ml | / | 1 |  |
| 98 | 水泥室 | 电脑全自动水泥抗折抗压一体机 | DYE-300S型 | 300kN | 0.5级 | 1 |  |
| 99 | 水泥室 | 水泥抗压夹具 | 40×40mm | / | / | 1 |  |
| 100 | 水泥室 | 水泥抗折夹具 | 40×40×160mm | / | / | 1 |  |
| 101 | 水泥室 | 电子天平 | JA2003 | 200g | 0.001g | 1 |  |
| 102 | 水泥室 | 电子天平 | TD20002C | 2000g | 0.1g | 1 |  |
| 103 | 集料室 | 箱式电阻炉 | SX-4-10 | 1000℃ | / | 1 |  |
| 104 | 集料室 | 震击式标准振摆仪 | ZBSX-92A | / | / | 1 |  |
| 105 | 集料室 | 电热鼓风干燥箱 | 101-3 | 0～300℃ | 1℃ | 1 |  |
| 106 | 集料室 | 洛杉矶磨耗试验机 | MH-II型 | / | / | 1 |  |
| 107 | 集料室 | 电动砂当量试验仪 | SD-2型 | / | / | 1 |  |
| 108 | 集料室 | 集料压碎指标测定仪 | Φ150 | 150×125mm | / | 2 | 国标和行标 |
| 109 | 集料室 | 容积升 | 1-50L | / | / | 1 |  |
| 110 | 集料室 | 针片状规准仪 | 国标 | / | / | 1 |  |
| 111 | 集料室 | 新标准方孔砂石筛 | 0.075- 9.5mm | / | / | 1 |  |
| 112 | 集料室 | 新标准方孔石子筛 | 2.36-90mm | / | / | 1 |  |
| 113 | 集料室 | 新标准沥青集料筛 | 0.075- 53mm | / | / | 1 |  |
| 114 | 集料室 | 饱和面干试模（含捣棒） | 38*89*74 | / | / | 1 |  |
| 115 | 集料室 | 精密增力电动搅拌器 | JJ-1 | / | / | 1 |  |
| 116 | 集料室 | 静水天平 | WTB50001SF | 5000g | 0.1g | 1 |  |
| 117 | 集料室 | 电子天平 | BH-15 | 15kg | 0.5g | 1 |  |
| 118 | 集料室 | 电子天平 | TD50001C | 5000g | 0.1g | 1 |  |
| 119 | 集料室 | 游标卡尺 | 0-200mm | 0-200mm | 0.02mm | 1 |  |
| 120 | 沥青室 | 自动针入度仪 | SZR-6 | 0～45mm | 0.01mm | 1 |  |
| 121 | 沥青室 | 电脑智能沥青软化点试验器 | SYD-2806G | 0～100℃ | 0.1℃ | 1 |  |
| 122 | 沥青室 | 电脑智能沥青延伸度测定仪 | LYY-8型 | 1500mm | / | 1 |  |
| 123 | 沥青室 | 沥青薄膜加热烘箱 | 82型 | 50～250℃ | ±0.5℃ | 1 |  |
| 124 | 沥青室 | 乳化沥青电荷试验仪 | SYD-0653 | / | / | 1 |  |
| 125 | 沥青室 | 沥青存储稳定性试验仪 | SYD-0655 | Φ32×310 | / | 1 |  |
| 126 | 沥青室 | 高低温水浴 | HWY-30 | 5～60℃ | ±0.1℃ | 1 |  |
| 127 | 沥青室 | 低温试验箱 | DW-40 | 0～-50℃ | 0.1℃ | 1 |  |
| 128 | 沥青室 | 电热鼓风干燥箱 | 101-2 | 0～300℃ | 1℃ | 1 |  |
| 129 | 沥青室 | 沥青比重瓶 | 25mL | / | / | 1 |  |
| 130 | 沥青室 | 滤筛 | 0.6mm | / | / | 1 |  |
| 131 | 沥青室 | 滤筛 | 1.18mm | / | / | 1 |  |
| 132 | 沥青室 | 滤筛 | 2.36mm | / | / | 1 |  |
| 133 | 沥青室 | 电子天平 | TD20002C | 2000g | 0.01g | 1 |  |
| 134 | 沥青室 | 电子天平 | WT2003CH | 200g | 0.001g | 1 |  |
| 135 | 沥青混合料室 | 马歇尔电动击实仪 | ZMJ-IIC | 大、小两用 | / | 1 |  |
| 136 | 沥青混合料室 | 燃烧法沥青含量测定仪 | TDRS-6型 | 100～800℃ | 1.0℃ | 1 |  |
| 137 | 沥青混合料室 | 电液式轮碾成型试验机 | TDCX-2型 | 50～200℃ | ±5℃ | 1 |  |
| 138 | 沥青混合料室 | 全自动沥青混合料车辙试验仪 | TDCZ-2型 | 0～30mm | 0.01mm | 1 |  |
| 139 | 沥青混合料室 | 全自动沥青混合料拌和机 | BH-20 | 20L | / | 1 |  |
| 140 | 沥青混合料室 | 电脑马歇尔稳定度测定仪 | LWD-3C | 0～50.00kN 0～20.00mm | ±0.1kN /0.01mm | 1 |  |
| 141 | 沥青混合料室 | 数显恒温水浴 | CF-C | 0～99.9℃ | 0.1℃ | 1 |  |
| 142 | 沥青混合料室 | 沥青混合料理论最大相对密度仪 | HLM-3 | / | / | 1 |  |
| 143 | 沥青混合料室 | 标准马歇尔试模 | 101.6*63.5mm | / | / | 30 |  |
| 144 | 沥青混合料室 | 马歇尔试模 | 152.4*95.3mm | / | / | 12 |  |
| 145 | 沥青混合料室 | 车辙试模 | 300*300*100mm | / | / | 3 |  |
| 146 | 沥青混合料室 | 车辙试模 | 300*300*80mm | / | / | 3 |  |
| 147 | 沥青混合料室 | 车辙试模 | 300*300*50mm | / | / | 3 |  |
| 148 | 沥青混合料室 | 电热鼓风干燥箱 | 101-4 | 0～300℃ | 1℃ | 1 |  |
| 149 | 沥青混合料室 | 电动脱模器 | LD-141 | / | / | 1 |  |
| 150 | 沥青混合料室 | 数字式温度计 | TM-902C | / | / | 5 |  |
| 151 | 沥青混合料室 | 非接触式红外测温仪 | -32℃～380℃ | -32℃～380℃ | ±2℃/±2% | 1 |  |
| 152 | 沥青混合料室 | 电子数显卡尺 | 0-300mm | 0-300mm | 0.1 | 1 |  |
| 153 | 沥青混合料室 | 低温溢流水箱 | YL-3型 | 10～60℃ | ±0.1℃ | 1 |  |
| 154 | 沥青混合料室 | 静水天平（带网篮） | 5000g | 0.1g | 0.1g | 1 |  |
| 155 | 沥青混合料室 | 电子秤 | 15kg | 15kg | 0.5g | 1 |  |
| 156 | 沥青混合料室 | 游标卡尺 | 0-300mm | 0-300mm | 0.02mm | 1 |  |
| 157 | 化学室 | 量筒 | 1000mL | 1000mL | 10ml | 4 |  |
| 158 | 化学室 | 量筒 | 500mL | 500mL | 3ml | 2 |  |
| 159 | 化学室 | 量筒 | 250mL | 250mL | 1ml | 4 |  |
| 160 | 化学室 | 量筒 | 100mL | 100mL | 1ml | 2 |  |
| 161 | 化学室 | 量筒 | 50mL | 50mL | 1ml | 4 |  |
| 162 | 化学室 | 量筒 | 10mL | 10mL | 0.2ml | 1 |  |
| 163 | 化学室 | 量筒 | 5mL | 5mL | 0.1ml | 2 |  |
| 164 | 化学室 | 容量瓶 | 1000mL | 1000mL | / | 4 |  |
| 165 | 化学室 | 容量瓶 | 500mL | 500mL | / | 4 |  |
| 166 | 化学室 | 容量瓶 | 250mL | 250mL | / | 2 |  |
| 167 | 化学室 | 锥形瓶 | 250mL | 250mL | / | 10 |  |
| 168 | 化学室 | 烧杯 | 1000mL | 1000mL | / | 2 |  |
| 169 | 化学室 | 烧杯 | 500mL | 500mL | / | 2 |  |
| 170 | 化学室 | 烧杯 | 100mL | 100mL | / | 2 |  |
| 171 | 化学室 | 具塞三角瓶 | 250mL | 250mL | / | 5 |  |
| 172 | 化学室 | 大肚移液管 | 10mL | 10mL | / | 10 |  |
| 173 | 化学室 | 大肚移液管 | 25mL | 25mL | / | 4 |  |
| 174 | 化学室 | 大肚移液管 | 50mL | 50mL | / | 10 |  |
| 175 | 化学室 | 电子天平 | 2000g | 2000g | 0.01g | 1 |  |
| 176 | 化学室 | 电子天平 | TD20002C | 200g | 0.0001g | 1 |  |
| 177 | 化学室 | 酸式滴定管 | 50mL | 50mL | 0.1ml | 6 |  |
| 178 | 化学室 | 碱式滴定管 | 50mL | 50mL | 0.1ml | 6 |  |
| 179 | 化学室 | 电子万用炉 | 1500W | 1500W | / | 3 |  |
| 180 | 化学室 | 电热蒸馏水器 | YA-ZD-10 | 10L/h | / | 1 |  |
| 181 | 化学室 | 玻璃温度计 | 0-100℃ | 0-100℃ | 0.1℃ | 6 |  |
| 182 | 化学室 | 玻璃温度计 | 0-300℃ | 0-300℃ | 0.5℃ | 6 |  |
| 183 | 化学室 | 玻璃温度计 | 0-50℃ | 0-50℃ | 0.1℃ | 6 |  |
| 184 | 烘箱 | 竹节温度计 | 0-300℃ | 0-300℃ | 2℃ | 10 |  |
| 185 | 力学室 | 砂浆抗压夹具 | 70.7*70.7型 | / | / | 1 |  |
| 186 | 力学室 | 电子引伸计 | YYU-25/100 | / | / | 1 |  |

注：1.设备仪器必须满足工地试验室备案验收要求，购买设备仪器时报项目部、业主、中心试验室及监理审批，设备仪器规格型号且符合项目部、业主、中心试验室及监理要求。2.以上设备为基本配备，不满足项目部、业主、中心试验室要求时需自行增加，费用包含在报价中，不另计量。3.其他未列入项目试验检测仪器设备自行添加。

附表2：

通用车最低配备表

| 车 型 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 车辆 | 台 | 1辆 |

注：提供的车辆使用年限不得超过四年，且行驶里程不得超过4万公里。以上设备为基本配备，不满足项目部、业主、中心试验室要求时需自行增加，费用包含在报价中，不另计量。

附表3

主要工程量（以施工图为准）

| 试验室 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广宣改扩建GX-07标工地试验室 | 级配碎石垫层 | m3 | 552 | 该项目施工估算金额约 2.32亿元 |
|  | 水泥稳定碎石底基层 | m3 | 6203 |  |
|  | 水泥稳定碎石基层 | m3 | 7966 |  |
|  | 水泥净浆 | m2 | 42186 |  |
|  | 透层 | m2 | 125276 |  |
|  | 封层 | m2 | 597447 |  |
|  | 细粒式沥青混凝土 | m3 | 403 |  |
|  | 中粒式沥青混凝土 | m3 | 25111 |  |
|  | 粗粒式沥青混凝土 | m3 | 16614 |  |
|  | 封层 | m2 | 125276 |  |
|  | SMA路面 | m3 | 26934 |  |
|  | 路面水泥混凝土 | m3 | 17798 |  |
|  | 附属混凝土 | m3 | 40220 |  |
|  | 老路面砼病害处理 | m2 | 82886 |  |

- 合同协议书

本格式编排在询比采购文件中，供参比人参考，报价时不需填写。

交工检测公司沪渝高速广德至宣城段改扩建工程GX-07标工地试验室检测服务

（合同编号：         ）

合

同

文

件

发包人：安徽交控工程试验检测有限公司

承包人：

日  期：二〇二四年五月

# 合同协议书

发包人（全称）：安徽交控工程试验检测有限公司 （即甲方，以下简称甲方）

承包人（全称）：                             （即乙方，以下简称乙方）

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就沪渝高速广德至宣城段改扩建工程GX-07标工地试验室及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

# 一、项目概况

1.项目名称：沪渝高速广德至宣城段改扩建工程GX-07标工地试验室。

2.项目地点：广德市广德东收费站附近。

3.主要工作内容：

主要工作内容为路面工程：广德南线老路路面提质改善、 中分带新泽西护栏安装、路肩等路面附属设施（含房建工程广场、轻型车路面、 贯穿匝道、机修间、货车停车区路面）； 桥涵工程：桥梁维修加固； 控制性工程：广德东互通、广德互通等的全过程的试验检测，以及相应原材料的进场检测（不含外委检测），出具客观、公正、真实、准确的检测报告，并按照要求将试验检测数据上传至指定网络平台，工地试验室授权检测范围应满足项目部、建设单位和中心试验室相关要求，全力配合项目部完成交竣工验收、资料整理及与工程试验检测等有关的一切工作。

具体工作内容详见工程量清单。

4.质量标准：出具客观、公正、真实、准确的检测报告。

5.服务期：服务期暂定为10个月，实际以项目部要求为准。10个月内按清单计价，超出10个月，则按实际发生参考清单计价，乙方需配合项目部做好资料整理工作。

三、相关要求

1.工地试验室主任须满足质量监督部门对工地试验室备案验收时所需相关业绩及资格证件要求。

2.工地试验室主任和检测师及检测员（助理试验检测师）必须为乙方单位自有人员，须提供劳动合同证明。

3.工地试验室驻地建设（生活、办公住房、食宿）由沪渝高速广德至宣城段改扩建工程GX-07标沪渝高速广德至宣城段改扩建工程GX-07标项目部提供。

4.乙方应为现场试验检测人员正常开展试验检测工作而提供办公设备、试验检测设备、生活设备、通讯设备、交通车辆。产权归乙方单位所有，其折旧、使用、维修费用包含在试验检测服务费报价中。试验检测单位试验检测等设备不得低于附表1、附表2、附表3的设备数量、型号规格、新旧程度配置。如果达不到规定配备或拖延、任意更换，将按试验检测服务费报价清单中相应单价处以双倍违约金。

5.工地试验室由其母体试验检测机构成立，不得将母体试验检测机构业务范围内的项目对外委托试验。

6.母体试验检测机构对其建立的工地试验室进行管理，对工地试验室试验检测活动负责。工地试验室审核不合格或出现违规行为，由其母体试验检测机构承担责任。

7.工地试验室必须在合同协议书生效后28天内完成安装、调试和标定工作，且必须在项目部、建设方、中心试验室及监理要求下在相关质量监督单位备案，取得建设方颁发的《工地试验室使用合格证书》。

8.外委检测由项目部另行委托具备相关检测资质的检测单位进行检测，相关费用由项目部承担。委托到母体的委托检测，不另计费，费用包含在清单汇总表第4项试验检测内。

9.乙方成交后甲方有权在总价不变的情况下,对不平衡报价进行调整,进行合同签订，成交人须无条件配合，否则甲方有权取消其成交资格。

# 四、甲方的权利和义务

1、试验检测工作条件

甲方应按照合同的规定向试验检测单位提供履行服务所必需的工作条件。

2、文件和资料

甲方在合同生效之日起，尽量向试验检测单位免费提供下述文件、资料：

2.1甲方与施工单位签订的合同；

2.2甲方与施工单位共同确认的已标价的工程数量清单及其说明；

2.3合同图纸和相关的标准图纸及说明；

2.4其它。

3协助

在项目所在地为试验检测单位保障良好的社会环境，协调试验检测单位与其他各方的关系。

4决定

根据试验检测单位针对有关本项目工程重大问题的书面请示，14天内给予书面答复或予以决策和决定。

5代表

甲方应指定一名授权代表，与乙方的授权代表建立工作联系。更换该代表或变更其授权时，必须提前7日通知试验检测单位。

6授权通知

甲方必须将履行试验检测服务的试验检测单位及甲方授予试验检测单位的权力，及时用书面形式通知第三方。

7支付费用

甲方须按合同约定向乙方支付试验检测服务费用。

# 五、乙方的权利和义务

1、试验检测服务的形式、范围与内容

1.1服务形式

试验检测单位应根据工程规模、难易程度、合同工期安排、现场条件等因素设置现场试验检测的组织机构并满足合同要求。

甲方要求乙方对需配置的工地试验室、试验仪器、交通车辆、以及生活设备配置等相关费用包含在报价中。

1.2服务范围

1.2.1试验检测服务的工程范围：

沪渝高速广德至宣城段改扩建工程GX-07标工地试验室：主要工作内容为路面工程：广德南线老路路面提质改善、 中分带新泽西护栏安装、路肩等路面附属设施（含房建工程广场、轻型车路面、 贯穿匝道、机修间、货车停车区路面）； 桥涵工程：桥梁维修加固； 控制性工程：广德东互通、广德互通等的全过程的试验检测，以及相应原材料的进场检测（不含母体检测项目及参数外的委外检测），出具客观、公正、真实、准确的检测报告，并按照要求将试验检测数据上传至指定网络平台，工地试验室授权检测范围应满足项目部、建设单位和中心试验室相关要求，全力配合项目部完成交竣工验收、资料整理及与工程试验检测等有关的一切工作。

1.2.2试验检测服务的工作范围：

a.沪渝高速广德至宣城段改扩建工程GX-07标施工全过程试验检测；

b.参加项目部组织的质量检查。

1.3服务目标：全部分项工程过程一次性抽检合格率98%以上。

1.4试验检测服务的内容

(1) 一般试验检测工作

a.编制试验检测规划、试验检测实施细则；

b.参加定期召开的常规工地会议（例会）。

c.熟悉合同文件，了解施工现场；

d.建立试验、检测工作体系；按照《公路工程施工监理规范》（JTG G10-2016））规定，对施工阶段施工方、建设单位、中心实验室及监理在质量监理规定的频率要求开展试验检测的试验、检测工作；

e.编制试验检测工作月报、季报和年报；

f.全面配合好交、竣工文件的编制工作。

(2) 工程质量试验检测

a. 路面工程：广德南线老路路面提质改善、 中分带新泽西护栏安装、路肩等路面附属设施（含房建工程广场、轻型车路面、 贯穿匝道、机修间、货车停车区路面）； 桥涵工程：桥梁维修加固； 控制性工程：广德东互通、广德互通工程的全过程质量检测；

b.参与监督和检查项目部建立健全质量保证体系和安全保证体系。

c.在开工前和施工过程中，检查用于工程的材料、设备，对于不符合合同要求的设计，提出拒绝使用资料。控制重要外购成品件或半成品件的质量。

d.对试验检测工作质量进行全面检验；对工程质量进行跟踪检验，凭数据对工程质量提出明确评价结论。

e.参与重要工序验收；

f.参与审查试验路段施工方案和工艺以及审批特殊技术处理措施和特殊施工工艺。

g.参加项目部或其上级主管部门主持的交、竣工验收工作；配合项目部的工程接收工作。

h.配合项目部做好相关的工程质量缺陷和事故调查、处理工作。

i.检查项目部认真执行缺陷责任期的工作计划，对已交工工程中出现的缺陷、病害调查其原因并确定相应责任。

j.工地试验室每日检测报告应在次日按项目部要求提交相关各方。

k.工地试验室每月向项目部及相关各方提供质量检测数据，配合完成质量月度报告，并将抽检所含有的分项工程中的关键项目技术指标、主要尺寸作为分部工程质量评定的主要依据。

1.5项目部对试验检测单位的授权

试验检测单位根据合同进行试验检测服务时，在项目部授权权限范围内开展工作。

1.6试验检测单位应为现场试验检测人员正常开展试验检测工作而提供办公设备、试验检测设备、生活设备、通讯设备、交通车辆。产权归试验检测单位所有，其折旧、使用、维修费用包含在试验检测服务费报价中。试验检测单位各标段的试验检测设备等不得低于附表1、附表2、附表3的设备数量、型号规格、新旧程度配置。如果达不到规定配备或拖延、任意更换，将按试验检测服务费报价清单中相应单价处以双倍违约金。

工地试验室必须在合同协议书生效后28天内完成安装、调试和标定工作，且必须在总监理工程师下达开工令前按要求向相关质量监督单位备案，取得建设单位颁发的《工地试验室使用合格证书》。

工地试验室驻地建设配备不低于 “安徽省交通建设工程质量监督局《关于印发安徽省公路水运工程工地试验室建设与管理暂行规定的通知》（皖交质监局[2012]6号）”和《安徽省高速公路工地标准化建设指南》的要求。

试验室消耗品由试验检测单位自备，为试验、检测而支付的安全、保险及试验检测设备维护费等费用全部包含在试验检测服务费中，生活、办公住房、食宿由项目部提供。试验检测单位的辅助人员由试验检测单位自行聘用，费用计入试验检测服务费报价。

2、试验检测服务的依据

2.1试验检测合同；

2.2试验检测管理办法和实施细则；

2.3合同图纸及说明；

2.4合同工程量清单及说明；

2.5合同指定使用的标准图纸、技术规范、工程质量检验评定标准、试验规程等；

2.6国家、交通运输部、安徽省颁布的试验检测法规等。

3、职责

工地试验室除本身检测频率进行检测外，还应按照《公路工程施工监理规范》（JTG G10-2016））规定的原材料和水泥混凝土等抽检频率按批次为施工检验频率的10%要求对工程用材料和工程实体质量进行检测（不含不需要出具试验检测报告的现场原位试验检测工作，如测量放样复核、结构尺寸等），试验检测结果交项目部、建设单位、中心实验室及监理作为工程的监理工作和质量评定的重要依据。

每月向项目部、建设单位、中心实验室及监理提供真实、科学、有效的试验检测报告。工地试验室对项目办负责。水泥、力学等试验检测资料按项目管理规定与本项目总监办共享。履行项目部组织的专项质量检查，配合项目部、建设单位、中心实验室及监理进行质量检查。项目部、建设单位、中心实验室及监理如有另行下发的检测要求及新的检测验收办法，按新办法及要求执行。

试验检测单位应本着公正、科学、真实的原则，按照试验检测合同的要求，根据适合的专业技术规定和国际惯例公认的行业工作准则，谨慎而勤奋地履行试验检测服务。试验检测单位在履行试验检测服务过程中行使的权力或所需的授权，应在试验检测合同中详细规定并加以说明。

根据试验检测合同文件和工程合同文件履行试验检测服务；

根据上述合同文件的授权，可对相应的工程和合同事宜进行变更，但未经甲方的书面批准，不得变更工程合同文件中规定的工程标准和义务。

工地试验室由其母体试验检测机构成立，不得将母体试验检测机构业务范围内的项目对外委托试验。工地试验室外委试验由项目部委托具备相应《等级证书》和《计量认证合格证书》的试验检测机构完成。

母体试验检测机构对其建立的工地试验室进行管理，对工地试验室试验检测活动负责。工地试验室审核不合格或出现违规行为，由其母体试验检测机构承担责任。

工地试验室应加强职业行为规范，积极完成项目部、建设单位、中心实验室及监理因工程需要而安排的检测任务，对检测报告数据造假或未按规定履行检测频率等行为，甲方有权给予处罚。

工地试验室的检测数据应及时报送至项目部、建设单位、中心实验室及监理，并在项目部、建设单位、中心实验室及监理的指导下进行现场检测。

4  试验检测人员

4.1  试验检测单位派驻到项目所在地履行试验检测服务的工地试验室主任和试验检测助理工程师必须隶属于母体试验检测机构，且能够适应试验检测合同规定的试验检测服务工作，其主要试验检测人员的资质应在项目建议书中详细描述并得到甲方的认可。

4.2  为了履行试验检测服务，试验检测单位应指定一名授权代表与甲方的授权代表建立工作联系。

4.3  试验检测单位派驻到项目所在地履行试验检测服务的所有试验检测人员必须常驻现场。

4.3.1试验检测单位人员的休假（包括人员、时间、期限等）应事先征得项目部同意，并保证在休假期间不影响试验检测工作的正常进行。

4.3.2未书面报经项目部批准，擅自离开工地，将对检测人员按每人每次200-2000元的标准处罚。

4.3.3甲方、项目部、建设单位、中心实验室及监理将对全部试验检测人员上岗情况进行抽查，按照试验检测工作实施细则的规定和试验检测人员分工情况，发现一次人员脱岗或离岗，给予其警告，发现两次进行全线通报，累计三次将勒令其退场。

4.3.4 试验检测单位派驻到项目所在地履行试验检测服务的试验检测主要人员，必须是响应报价文件中所报的人员，不得擅自更换，否则视为违约，招标人则可终止合同，且不承担试验检测单位为本项目所付出的一切费用。

一般试验检测人员应在进场时报甲方、项目部、建设单位、中心实验室及监理审查及批复。试验检测过程中相关人员，确实因特殊原因需要更换时，应报甲方、项目部、建设单位、中心实验室及监理审查，审查同意后方可批复；所有更换人员应在甲方批复后方准予结算。另外，若更换人员为试验室主任或试验检测助理工程师，甲方将收取更换试验室主任审查费10万元、更换试验检测助理工程师审查费2万元。若为甲方要求更换的，可免收审查费，但上报安徽省交通建设工程质量监督局进行信用评价备案。

如进场人员不及时完成审查及批复工作，甲方将按试验室主任每人每月1万元、试验检测助理工程师每人每月5000元进行处罚。该费用直接从试验检测费用支付中扣除。如试验检测单位在项目合同服务中，工作成绩突出，达到优秀标准，令甲方满意，在工程交工后可给予一定奖励。

4.3.5试验检测人员进场后，甲方将组织对试验检测人员考试、考核，对考试、考核不合格的人员，甲方有权要求替换令甲方满意人员。

4.3.6甲方有权以书面形式要求试验检测单位更换不能按照试验检测合同的规定履行试验检测服务的人员。

4.3.7试验检测单位应保证派驻现场人员的连续性和稳定性，对甲方认为确有充分理由表明必须更换人员，试验检测单位应将书面更换申请及代替人员资质报甲方审核，并应坚持“同资质更换”或“以高换低”的原则，甲方审查同意后，代替人员方可进场与离场人员进行工作交接，工作交接期不得少于十天。

4.3.8试验检测人员经考试合格上岗后，未书面报经甲方批准不得更换。未书面报经甲方批准擅自更换中心试验室主任、试验检测助理工程师，甲方有权按重大违约处理直至终止合同并没收履约担保。

4.3.9工地试验室应满足信息化建设的相关要求，建立信息化管理系统，试验室须使用试验室数据自动采集系统，自动采集系统应与项目部、建设单位、中心实验室及监理的项目管理系统兼容，保证相关数据的正常传输，如压力机、拉力机等数据应进行实时采集与传输；其他无法数据自动采集、传输等要求的，要求安装视频监控系统。

4.3.10如项目要求，工地试验室配备人脸识别考勤机，接受甲方、项目部、建设单位、中心实验室及监理、交通质监局人员考勤管理。

4.3.11工地试验室主点及人员配备必须满足施工现场检测需求，费用含在报价中，不另支付。

5保密

在合同有效期间或合同条款规定的期限内，未经甲方的书面同意，试验检测单位不得泄露甲方与本项目、本工程、本合同有关的保密资料。

# 六、计量支付

1支付方式

1.1.结算方式：每季度参比人按试验检测服务费报价汇总表编制结算单，甲方审核后双方在结算清单上签字确认，此结算单作为双方最终结算依据。

（1）人员费用按相应岗位人月费报价乘以考勤人员数量进行计算，每季度据实结算一期，缺勤岗位人员费用不予计量。

（2）试验检测费，经甲方同意后，根据现场实体检测数量、检测报告提交情况和相关规定等进行办理。

1.2付款方式：乙方根据双方签字确认的结算单开具符合甲方要求的发票（增值税专用发票6%），最终结算按合同工期月份计量，中标合同价按10个月计，每月工地试验室检测技术服务费=总中标合同价除以10个月计算费用；超出10个月，则按实际发生参考清单计价。报价方在工地试验室备案验收通过备案后，报价方按季度办理结算，每季度最后一个月20日，乙方开具合法有效的、可抵扣的增值税专用发票后，甲方自收到发票之日起10日内支付至结算价款的95%，剩余5%作为保证金，在本项目交工验收一次性无息退还给中标人。

1.3 货币

甲方支付试验检测费的货币为人民币。

1.4内业资料

检测单位应按合同要求按时提交内业资料。

七、违约

1.在工程施工过程中及缺陷责任期内，由于乙方责任出现质量问题或质量事故，受到有关交通运输主管部门通报批评的。

2.一贯或公然忽视履行其合同规定的义务，无视甲方、项目部、建设单位、监理人事先的书面警告，不及时回复、不及时落实整改的。

3.工程实施期间，乙方制定阶段性工期目标并得到项目部批准后，却不能完成阶段性工期目标的。

4.乙方未按甲方及项目部要求及时进场并使用承诺投入的仪器设备及人员的。

5.若在合同实施期间发现乙方提供了虚假资料，甲方有权从工程支付款或履约保证金中扣除不超过合同总价10%的金额作为违约金。同时甲方将乙方上述弄虚作假行为上报省级交通主管部门。

八、对乙方违约的处理

1试验检测单位的违约及赔偿责任

1.1试验检测单位的违约

1.1.1试验检测单位违反合同的规定，将试验检测服务的任何部分转让或分包；

1.1.2试验检测单位未能按照询比文件的最低配备满足试验检测服务需求的人员或设备；

1.1.3试验检测单位不履行试验检测职责，造成工程质量、安全事故或向承包人索贿、谋取私利，或与承包人串通损害甲方利益，给甲方造成损失；

1.1.4试验检测单位未按合同条款的规定对进行抽检，检测报告数据不准确或未按规定履行检测频率；

1.1.5违反合同条款可能规定的其他重要规定。

则试验检测单位承担违约责任，甲方在向试验检测单位发出书面通知的14天内未见纠正后，可以向试验检测单位课以合同条款中规定的违约金，并可在21天内发出第二次通知终止合同。在4.1.1.1或4.1.1.3情况下，甲方可发出书面通知立即终止合同。

1.2试验检测单位的违约赔偿责任

试验检测单位违反试验检测合同的规定，或因其职员失职、渎职行为，并因此造成甲方的经济损失，应根据其所承担责任的比例向甲方赔偿。

赔偿金=甲方的经济损失×试验检测单位应承担责任的比例。

2甲方的赔偿责任

甲方违反试验检测合同的规定，并因此造成试验检测单位的经济损失，应向试验检测单位赔偿。

赔偿金=试验检测单位的直接经济损失×甲方应承担的责任比例。

3赔偿责任的期限

甲方或试验检测单位任何一方向另一方要求的赔偿，都应在赔偿事件发生后的28日之内以书面形式提出索赔。如果该事件具有持续性，则应在事件首次发生后7日之内提出索赔意向，并每隔7日提供一次该事件仍在持续发展的证明材料，直至该事件结束后28日之内提出正式的索赔文件。否则，无论是甲方还是试验检测单位均有权对上述索赔不予受理。

4赔偿的限额

试验检测单位按4.1条赔偿甲方的经济损失；当赔偿额达到试验检测合同金额的20%时，甲方有权单方面中止试验检测合同，并没收履约担保。试验检测单位的累计赔偿的限额为试验检测服务费总额的30%。

甲方的累计赔偿的限额：试验检测服务费总额。

但本合同条款其他条款约定的补偿和由于任何一方故意违约而引起的索赔，不受上述限额的限制。

5 保障

5.1  在试验检测单位不违反有关法律、法规的前提下，甲方应保障试验检测单位免受因履行本试验检测合同而引起的外界索赔或干扰。

（1）属下列情况之一者，将视为试验检测单位违约，甲方有权视情节部分或全部扣除试验检测单位的履约保证金或单方面中止合同，由此造成的损失由试验检测单位自负。

(a) 试验检测单位违反试验检测合同的规定，将试验检测服务的任何部分予以分包；

(b) 合同执行期间，试验检测人员不能胜任本职工作，而试验检测单位又不能按甲方要求及时更换；或试验检测单位在接到甲方的通知后未按规定增派或雇用试验检测人员；

(c) 试验检测人员严重失职造成工程事故或向承包人索贿或谋取私利，在工作期间徇私舞弊，给甲方造成损失；

(d) 合同执行期间，由于试验检测单位未能在合理的时间内及时检测或未及时向项目部提供有效检测数据，或提供了虚假（包括不真实数据）造成承包人进度延误或中断施工，致使甲方及项目部增加费用支出或工期延误；或由于试验检测的原因造成试验检测工程师对承包人所下达的指令不能按期落实，导致进度缓慢，工期延误，工程质量低劣；

(e) 未经甲方同意，主要试验检测人员擅离岗位；或试验检测单位参加本工程试验检测工作人员的出勤率较低，造成试验检测工作不力；

（f）试验检测人员违背合同、违反程序，未经项目部批示同意直接向施工班组提供试验检测数据（资料）或私下透露试验、检测相关消息。

(g) 试验检测单位承诺的用于本工程的试验、检测仪器设施未能按时到达现场，接到甲方通知后仍未改正。

（2）若试验检测单位无正当理由，未根据试验检测合同的规定履行全部或部分试验检测服务，甲方可书面要求试验检测单位予以解释。若试验检测单位在28日内未能根据本试验检测合同给予合理的答复，甲方可在进一步发出书面通知14日后，单方面终止本试验检测合同。甲方按照本款规定中止试验检测合同后，试验检测单位应负责赔偿因其未履行试验检测合同义务或履行合同义务不力而造成的甲方损失，该损失赔偿费或从履约担保中扣除，或从甲方应支付给试验检测单位的试验检测服务费用中扣除。

6保险

试验检测单位应在试验检测服务期内，自费办理派驻到项目所在地人员人身和自备财产的有关保险，保险时间应随服务时间的延长而顺延，并在出险后自行办理索赔。如果试验检测单位不办理上述保险，则应对有关风险及后果自负其责。

九、合同解除后的估价、付款和结清

1合同协议书的生效

合同协议书生效的时间，以双方签署的协议书上约定的时间为准。

2试验检测服务的时间和期限

检测机构必须按照检测合同约定的时间和有关期限履行和完成检测服务，试验检测服务期为从签订《试验检测合同协议书》之日起到签发《工程缺陷责任终止证书》之日止。相关表内所列试验检测人员是正常施工情况下配备的试验检测人员数量，甲方有权根据工程施工进展情况要求试验检测单位对进场人员数量予以增减。

3合同的终止

合同终止和失效的时间，按双方签署的协议书上注明的方式确定。合同失效后，双方均不再受本合同的约束。

4合同的变更

4.1任何一方提出申请并经双方书面同意后，可对本合同进行变更。

4.2甲方可书面要求，改变本合同条款第2.1款和合同规定的试验检测服务的形式、范围与内容，但必须在双方协商一致的基础上，按照本合同的规定进行变更。上述变更导致增加或减少的试验检测服务工作量，其有关的试验检测费用和服务时间亦应做相应的调整。

4.3因甲方或第三方的责任，阻碍或延误了试验检测单位履行试验检测服务，试验检测单位应及时将该情况与其可能产生的影响书面通知甲方，如有必要，在双方协商一致的基础上对合同进行相应的变更。上述情况导致增加的试验检测服务工作量或工作时间，应作为试验检测单位附加服务，试验检测单位完成相应服务的时间亦应予以延长。

4.4在签订本试验检测合同后，甲方不考虑因物价变动等因素而引起的试验检测服务费的调整。即试验检测服务费在服务期内不予调整。

5合同的暂停与解除

5.1出现根据本合同的规定不应由试验检测单位负责的情况，且该情况已使试验检测单位不能继续履行全部或部分试验检测服务时，试验检测单位应立即书面通知甲方。

5.1.1不得不暂停或减缓某些试验检测服务时，则上述服务的完成期限应予以延长，因此而增加的试验检测服务工作量或延长的服务时间应作为试验检测单位附加的服务；

5.1.2全部试验检测服务已无法继续履行时，试验检测单位在书面通知甲方28日之后，有权单方面解除本合同，因此而增加的试验检测服务工作量应作为试验检测单位附加的服务。甲方应及时向试验检测单位返还全部或剩余部分的履约保证金；

5.1.3因不可抗力致使本合同不能履行或只能部分履行时，双方应对由此而产生的任何损失、损害或延误各负其责。

5.2甲方要求试验检测单位全部或部分暂停试验检测服务或解除本合同时，必须在56日之前发出书面通知。试验检测单位在接到通知后，应立即安排停止全部或该部分试验检测服务并将相关费用开支减至最小。因此而增加的试验检测服务工作量应作为试验检测单位附加的服务，甲方应及时向试验检测单位返还全部或剩余部分的履约保证金。

5.3试验检测单位无正当的理由，未根据合同的规定履行全部或部分试验检测服务，甲方可书面要求试验检测单位予以解释。若试验检测单位在28日内未能根据本合同给予合理的答复，甲方可在进一步发出书面通知14日后，单方面解除本合同，并视情况没收试验检测单位的全部或部分履约保证金。

5.4甲方拖延支付试验检测服务费用，并已超过合同条款规定支付期限后28日，或根据本合同条款第5.5.1.1条或第5.5.2项的规定，暂停试验检测服务已超过6个月，试验检测单位可书面要求甲方予以解释。若甲方在28日内未能根据本合同给予合理的答复，试验检测单位可在进一步发出书面通知14日后，单方面解除本合同或自行暂停全部或部分试验检测服务。因此而增加的试验检测服务工作量应作为试验检测单位附加的服务，甲方应及时向试验检测单位返还全部或剩余部分的履约保证金。

5.5合同的解除，不得损害或影响双方根据本合同应有的义务、责任、权力和利益。

6转让和分包

6.1 没有另一方的书面同意，任何一方不得将本试验检测合同规定的义务、责任和权力予以转让。

6.2 没有甲方的同意，试验检测单位不得将试验检测服务的任何部分予以分包。试验检测单位因试验检测服务的需要，聘用专业技术人员和辅助工作人员不属于分包。

十、补充条款

（1）按国家政策规定，试验检测单位应缴纳的税款、个人所得税等其他费用，甲方不承担责任。

（2）试验检测单位不能成为本项目的任何承包人的承保人或保证人。

（3）试验检测单位在进行试验检测服务时，其工作时间必须满足公路工程施工的特点和需要，并应充分考虑施工工艺具有连续性（双班或三班）工作，试验检测应有足够的现场试验检测人员。法定节假日和工作时间以外的加班费包含在试验检测单位的试验检测服务费用的报价中。

（4）本项目所有图纸、规范、报表和其他由试验检测单位为提供试验检测服务而制备的文件资料均属甲方财产。试验检测单位在协议书终止期满前应将此类文件、报表、签认的凭证、试验检测指令等资料按要求汇总，整理、装订成册，作为试验检测竣工资料交付给甲方，未经甲方事先书面批准，不得将以上资料用于与本工程无关的其他目的。

（5）试验检测单位应按交通运输部及本项目规定的公路工程竣工资料的要求，对承包人实施的与试验检测有关的竣工资料进行审核，并在缺陷责任期终止前送交甲方。

十一、合同文件及解释顺序

组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）成交通知书；

（3）询比文件及答疑文件、澄清文件（如有）；

（4）报价函及询价文件附录；

（5）工程量清单；

（6）承诺函；

（7）响应文件（注:乙方响应文件标准要求高于询比文件的，则响应文件解释顺序优先于询比文件，按照响应文件的标准、要求执行）；

（8）其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

十二、争议

在合同期内，如发生争端，双方首先应本着相互谅解、信任、平等的原则尽最大努力友好协商解决。如协商失败，可请双方主管部门出面调解。如调解无效，则任何一方均可向甲方所在地市级以上人民法院提交诉讼。

在协商、调解和诉讼过程中，双方应继续履行本合同中各自的义务以保证项目的正常进行。

十三、合同生效

1.合同订立地点：合肥市包河区西藏路 1666号滨湖时代广场C2楼5楼安徽交控工程试验检测有限公司

2.本合同一式肆份，双方各执贰份。

为此，立约双方代表，在合同上各自签字并加盖公章以资证明，并自签字之日起生效，责满清帐后自动解除。

发包人安徽交控工程试验检测有限公司      承包人

（盖章）                                          （盖章）

法定代表人或委托代理人（签字）：                        法定代表人或委托代理人（签字）：

签订日期： 年 月 日                 签订日期：年 月 日

沪渝高速广德至宣城段改扩建工程GX-07标工地试验室检测服务费报价汇总表 序号 项目名称 单位 数量 服务期（月） 含税综合单价（元/月） 金额（元） 备注 1 试验车辆 辆 1 10 2 试验室主任 人 1 10 3 检测工程师 人 1 10 4 检测员 人 5 10 5 试验检测 总额 1 10 6 试验仪器费用 总额 1 10 含仪器维修、更换、新增，固定价格 合计(元) 大写： (￥ ) 注：1.承包人提供税率6%增值税专用发票。 2.服务期为暂定，实际以项目部要求为准。10个月内按清单计价，超出10个月，则按实际发生参考清单计价。 3.试验室主任、检测工程师、试验员数量为暂定，具体人员数量以项目部、建设单位、中心试验室及监理要求为准。 4.试验室主任、试验检测员单价乘以人员考勤数量进行计算，每季度据实结算一期，缺勤岗位人员费用不予计量。 5.试验检测单价包含但不限于根据项目部、建设单位、中心试验室及监理人要求所做的一切试验检测及用于试验检测相关耗材的费用。 7.承包人成交后发包人有权在总价不变的情况下,对不平衡报价进行调整,进行合同签订，成交人须无条件配合，否则发包人有权取消其成交资格。 8.检测结果共享。

营业执照

开户许可证

成交通知书

拟派主要人员证件

其他合同文件

第四章  询比响应文件

沪渝高速广德至宣城段改扩建工程GX-07标工地试验室检测服务

询比响应文件

参比人：                                  (盖单位章)

年    月     日

目    录

一、报价函及询比文件附录

二、法定代表人身份证明及授权委托书

三、试验检测服务费报价表

四、承诺函格式

五、企业相关证件及业绩

六、主要人员证书及业绩

七、参比保证金

一、报价函及询价文件附录

(一)报 价 函

致：安徽交控工程试验检测有限公司（发包人全称）

1.在研究了沪渝高速广德至宣城段改扩建工程GX-07标工地试验室询比采购项目的询比文件(含补遗书第/号至第/号)和考察了工程现场后，我们愿意按人民币(大写)          元(￥        元)的总价，遵照询比文件要求承担本项目的施工内容及其缺陷修复工作。

2.我方承诺在报价有效期内不修改、不撤销报价文件。

3.如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本报价函递交的报价函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成全部本项目工作任务。

（5）工期：工期为10个月,具体详见合同条款；

（6）质量标准：出具客观、公正、真实、准确的检测报告。

4.我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5.在合同协议书正式签署生效之前，本报价函连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

6.                              （其他补充说明）。

报 价 人：                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字）

地    址：                             。

电    话：                             。

传    真：                             。

年    月    日

- 询比文件附录

| 序号 | 条款名称 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 缺陷责任期 | 自实际交工日期起计算1年 |  |
| 2 | 逾期交付工程违约金 | 详见合同条款 |  |
| 3 | 逾期交付工程违约金限额 | 详见合同条款 |  |
| 4 | 提前交付工程的奖金 | 无 |  |
| 5 | 提前交付工程的奖金限额 | 无 |  |
| 6 | 工程预付款金额 | 0 %签约合同价 |  |
| 7 | 工程预付款比例 | 工程款预付款比例：0% |  |
| 8 | 履约保证金 | 2 %签约合同价 |  |
| 9 | 质量保证金百分比 | 支付额的 5% |  |
| 10 | 计量支付方法 | 参比人根据双方签字确认的结算单开具符合发包人要求的发票（增值税专用发票6%），发包人自收到发票之日起10日内付至结算价款的95%，剩余5%作为保证金，在本项目交工验收一次性无息退还给中标人。 |  |

询价文件签署人签名：________________(盖单位章)

年    月    日

二、法定代表人身份证明及授权委托书

(一) 法定代表人身份证明

参比人名称：                                  。

单位性质：                                    。

地    址：                                    。

成立时间：          年        月        日

经营期限：                                     。

姓名：  (法定代表人签字)  性别：      年龄：        职务：        。

系                      (参比人名称)的法定代表人。

特此证明。

参比人：                 (盖单位章)

年      月    日

(二) 授权委托书

授权书

本人        （姓名）系                          （参比人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改沪渝高速广德至宣城段改扩建工程GX-07标工地试验室（项目名称）报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：           。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明，如有委托代理人需附委托代理人身份证证明

申请人：               （盖单位章）

法定代表人：                  （签字）

身份证号码：                        。

委托代理人：                  （签字）

身份证号码：                        。

年    月    日

三、试验检测服务费报价表

沪渝高速广德至宣城段改扩建工程GX-07标工地试验室 检测服务费报价汇总表 序号 项目名称 单位 数量 服务期（月） 含税综合单价（元/月） 金额（元） 备注 1 试验车辆 辆 1 10 2 试验室主任 人 1 10 3 检测工程师 人 1 10 4 试验员 人 5 10 5 试验检测 总额 1 10 6 试验仪器费用 总额 1 10 含仪器维修、更换、新增，固定价格 合计(元) 大写： (￥ ) 注：1.承包人提供税率6%增值税专用发票。 2.服务期为暂定，实际以项目部要求为准。10个月内按清单计价，超出10个月，则按实际发生参考清单计价， 3.试验室主任、检测工程师、试验员数量为暂定，具体人员数量以项目部、建设单位、中心试验室及监理要求为准。 4.试验室主任、试验检测员单价乘以人员考勤数量进行计算，每季度据实结算一期，缺勤岗位人员费用不予计量。 5.试验检测单价包含但不限于根据项目部、建设单位、中心试验室及监理人要求所做的一切试验检测及用于试验检测相关耗材的费用。 7.承包人成交后发包人有权在总价不变的情况下,对不平衡报价进行调整,进行合同签订，成交人须无条件配合，否则发包人有权取消其成交资格。 8.检测结果共享。

参比人：（公章）           法定代表人或其委托代理人：          （签字）

四、承诺函格式

（一）、承诺函

安徽交控工程试验检测有限公司（发包人名称）：

我方参加了沪渝高速广德至宣城段改扩建工程GX-07标工地试验室（项目名称）报价，若我方成交，我方在此承诺：

1、我单位严格按照劳动合同约定向检测人员、辅助工发放劳动工资，不管在任何情况下，决不拖欠工作人员工资，每次发放工资经劳动者本人签字，发放工资由发包人监督直接发放到检测人员、辅助工手中。

2、我单位接受询比单位的监督与管理。执行询比单位劳务用工和工资支付的相关规定，在询比单位的直接监督管理下，做好劳务工资支付工作。

3、如我单位发生资金矛盾时无条件优先行支付劳务工工资。

4、我单位成立劳务工资支付纠纷处理领导小组，法定代表人是处置工资纠纷在企业和项目的第一责任人，并有专人负责此项工作，保证把纠纷化解在本单位，决不以任何借口进行推诿、拖延。一旦发生上访事件，我单位及时向地方政府汇报，主动做工作，争取最大限度化解矛盾，减小负面影响。

5、杜绝拖欠农民工工资问题，如有拖欠，一切责任由我公司承担。

6、我公司对所签订合同各条款已充分考量，对前期的资金投入已有充分准备，合同价款为有正当行业利润的合理承包价。我保证不以任何理由中途停工，忠实全面的执行本项目施工承包合同。

7、为了保质保量的完成该项目，合同签订后我公司保证安排技术负责人一名作为本项目的主要管理人员，自开工之日起至工程交工验收将常驻现场，严格按照有关工程项目管理的要求及合同条款进行项目管理。

8、我公司承诺自觉严格遵守当地政府部门及相关部门安全文明施工的相关要求。

9、保证将按发包人相关管理制度严格执行，确保不给发包人带来声誉、形象、经营等方面的负面影响和相应的法律纠纷，若因我公司负责施工项目的项目管理不当，导致发包人承担的所有民事赔偿损失由我公司承担，并以该项目的应收款项作为担保。

10、保证本项目相关人员按时参加发包人组织的项目管理会，对于施工过程中发生的各种情况及时处理并向有关人员报告，不得有所隐瞒，双方相互沟通。如因现场施工中出现的本公司承包范围内责任问题遭政府、相关部门及路警部门等投诉，同意一次扣罚不少于 1000 元罚款。

如我方违背了上述承诺，本项目发包人有权取消我方的成交资格，并由发包人将我方的违约行为上报主管部门，作为不良记录纳入市场信息管理系统。

承诺人：                       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

年    月    日

五、企业相关证件及业绩

（一）企业相关证件

（证件必须为扫描件加盖公章）

### （二）近年承担的类似项目情况表

业绩序号：1

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址/联系电话 |  |
| 项目等级 |  |
| 试验检测服务费(合同总价) |  |
| 承担的试验检测工作 |  |
| 试验检测服务期 |  |
| 试验检测负责人 |  |
| 投入的其他检测人员 | 检测工程师（人数） |  |
|  | 检测员（人数） |  |
| 项目完成情况 |  |
| 备注 |  |

注：1、在本表后应附以下业绩证明资料的复印件：合同协议书及发票。

2、投标人应填报近5年（2019年1月至今，以合同签订时间为准）承担的项目。

3、如近年来， 投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

4、每个业绩填写一张表，并依次编排业绩序号。

六、拟派主要人员证件及业绩

### 拟委任的主要人员资历表

合同段：

| 姓名 |  | 年龄 |  | 专业 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  | 单位职务 |  | 拟在本合同段担任职务 |  |
| 毕业学校 | 年 月毕业于 学校 专业， 学制 年 |
| 检测资质 |  | 证书编号 |  |
| 主要工作经历 |
| _____年～ _____年 | 参加过的工程项目名称 | 但任何职 | 发包人及联系电话 |
| 获奖情况 |  |
| 目前任职项目状况 | 项目名称 |  |
|  | 担任职位 |  |
|  | 可以调离日期 |  |
| 备注 |  |

注：在本表后应附参比人拟委任的主要人员（一人一表）的以下证明资料的复印件：

（1）检测工程师证及交通运输部工程质量监督局网站上的查询结果截图；

（2）技术职称证书；

（3）身份证（正、反两面）；

（4）拟委任人员劳动合同证明材料。

（5）由项目发包人或质量监督部门出具的人员业绩证明资料；

（6）个人获奖证明资料（如有）。

七、参比保证金

若采用电汇（转账），参比人应在此提供电汇回单或转账凭据的复印件。